## 福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心

## 凝胶成像系统招标

福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心需采购实验室设备，预算经费98000元（玖万捌仟元整），面向社会供应商公开招标，欢迎前来投标。具体要求如下：

一、 投标人的资格要求：

投标单位必须具备企业法人营业执照、开户许可证、税务登记证副本、法人代表授权委托书、本学院开具的介绍信等证件（以上材料缺一不可，否则拒绝投标）。并具备以下条件：

- 业绩要求：投标人提供2015年1月1日起至本次投标截标时间止（日期以签订合同之日起为准），由投标人所提供由与本校签订的实验室设备业绩2份以上。

- 招标项目：凝胶成像系统采购

3、投标代表应执有企业法人代表的授权书原件（投标代表有效身份证复印件，注明“与原件一致”；若为法人代表直接参加投标可不需此件，但需提供法人代表身份证复印件，并注明“与原件一致”）；

①投标人的合格营业执照副本复印件（经有效年检，并注明“与原件一致”）；

②投标人的税务登记证有效复印件（注明“与原件一致”）；

③投标人必须出具厂家正式授权文件及厂商售后服务承诺函；

④其他有关证件（若有，需提供，并注明“与原件一致”）：国家其他强制性规定的相关检测证书复印件或其它生产、经销投标货物（或服务）的资格得到有关行政主管部门许可的有关证件复印件，如：CCC认证证书复印件、最新公布的政府强制采购节能产品的《节能产品政府采购清单》复印件等。

4、投标时间及地址

a：报名时间：2017年7月28日至2017年8月4日（节假日除外）上午：8:30-11:30，下午：2:30-5:00（本次招标报名时须提供企业法人营业执照复印件、税务证书复印件、身份证复印件、代表人的法人授权书等相关文件，文件审查合格后方可报名参加竞标。）

b：投标文件提交截止时间：2017年8月4日上午9:30（北京时间），投标人应在此之前将密封的投标文件送达福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心502办公室，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

5、开标时间：2017年8月4日上午10:00（北京时间）。

6、开标标地址：福建，福州，金山 福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心会议室。

7、售后服务不得少于1年。

二、设备概况：

1、购买单位：福建农林大学；

2、设备名称：凝胶成像系统；

3、应用范围：蛋白质和核酸的凝胶成像；

## 货物技术说明

## 一、设备概况

## 凝胶成像即对DNA/RNA/蛋白质等凝胶电泳不同染色（如EB、考马氏亮蓝、银染、SYBR Green）及微孔板、平皿等非化学发光成像检测分析。凝胶成像系统可以应用于分子量计算,密度扫描,密度定量, PCR定量蛋白印迹等分子生物学常规实验。

## 二、应用范围

## 2.1、核酸检测各种荧光染料，如Ethidium bromide、SYBR Gold、SYBR Green、GelSafe、GelRed、GelGreen、SYBR Safe、GelStar 、Fluorescein、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar标记的DNA/RNA检测；

## 2.2、蛋白检测考马斯亮蓝胶，银染胶，以及各种染料Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton标记胶/膜/芯片等。；

## 2.3、印迹膜，用于检测Chemiluminescent、 ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、 LumiGlo、Cy2、Cy3、Cy5、FITC、Alexa Dyes、DyLight Dyes、ProQ Diamond、ProQ Emerald 300、ProQEmerald 488、IR Dye 680等发光染料。

## 2.4、其他应用各种杂交膜、蛋白转印膜、培养皿菌落计数、酶标板、点杂交、蛋白芯片、TLC板

## 三、参数要求（※为必须满足项）：

## (I).凝胶成像

## 3.1数码CCD：原装进口高分辨率低照度数码制冷CCD芯片

## 3.2 冷却方式:半导体制冷

## 3.3 冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度为负45度，实时显示CCD制冷温度）

## ※ 3.4 有效像素：≥500万像素

## 3.5 CCD 传感器大小：≥15.2mm *15.2mm

## 3.6 光量子效率：CCD芯片光电转换效率：High Qe：≥80%

## 3.7 CCD暗电流：<0.0005 e-/pixel/sec@-45ºC

## 3.8 镜头：F/0.85, 4/3英寸高清晰大口径高通透电动镜头，计算机对焦距电动调整

## 3.9 数据位数：16 bit（0-65536灰阶）

## 3.10 像素点大小：4.54μm*4.54μm

## 3.11 动态范围：﹥4.6个数量级

## 3.12 信噪：40.5dB

## 3.13 像数整合：1*1，2*2,3*3,4*4，6*6,8*8

## 3.14 拍摄模式：快速拍摄，自动设定曝光时间、一键完成Western Blot成像；可自动将maker图像与化学发光图像叠加，实现三种以上不同效果的化学发光图像

## 3.15 图片导出模式：4种以上导出模式（如：U盘，无线网络，无线蓝牙，白板+APP手机传输）

## 3.16 紫外：透射紫外，反射紫外，图像条带为彩色，加入模拟滤镜的参数后，灰色条带还原成彩页条带

## 3.17 辅助光源 透射：LED白光板，双侧反射：反射白光灯（冷光）可通过计算机对透射和反射白光灯进行强度调整

## 3.18 快门控制：电子快门

## 3.19 接口：标准C接口

## 3.20 控制：电脑对暗箱进行高度程序化控制

## 3.21 仪器开门方式：抽屉式载样台，抽屉式双位载物对焦平台，能拍摄各种厚度的样品

## 3.22 拍摄面积：紫外：20*20cm 白光：20*20cm

## 3.24 滤镜镜片：590nm、535nm、605nm、699nm波长

## 3.25 滤光镜片位置：6位电脑控制自动定位滤光片轮

## 3.26 定时关机：定时关机功能

## ※ 3.27 分析软件：专业凝胶图像分析软件

## 3.8 应用范围：

## ※ 3.28.1 印迹膜Chemiluminescent、 ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、 LumiGlo、Cy2、Cy3、Cy5、FITC、Alexa Dyes、DyLight Dyes、ProQ Diamond、ProQ Emerald 300、ProQEmerald 488、IR Dye 680等。

## ※3.28.2 核酸检测各种荧光染料，如Ethidium bromide、SYBR Gold、SYBR Green、GelSafe、GelRed、GelGreen、SYBR Safe、GelStar 、Fluorescein、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar标记的DNA/RNA检测。

## ※3.28.3 蛋白检测考马斯亮蓝胶，银染胶，以及各种染料Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton标记胶/膜/芯片等。

## 3.28.4 其他应用各种杂交膜、蛋白转印膜、培养皿菌落计数、酶标板、点杂交、蛋白芯片

## 3.29 投标方必须出具厂家针对此项目的正式授权文件及厂商售后服务承诺函

## (II).计算机

## 3.30处理器： T4900D英特尔酷睿i5-7400（高于但不限于此规格，下同）

## 3.31 内存：≥4G， DDR4内存。

## 3.32 硬盘：≥500G SATA (7200转)。

## 3.33 USB：前置2口USB 一个PCI插槽 机箱提手。

## 3.34 网卡：集成千兆网卡。

## 3.35 显示屏：≥19.5英寸LED显示屏

## 四、售后要求

## 4.1 提供售后维修服务和技术支持；

## 4.2 中标供应商免费提供操作手册1套；

## 4.3 自仪器安装调试合格之日起主机和配件（耗材除外）免费保修1年，在质保期内，中标供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换非人为损坏的和有缺陷的零部件，保修期满供货商按优惠折扣价长期提供配件及耗品；

## 4.4 用户现场免费安装，调试，培训；

## 4.5有专职的维修工程师，要有备品备件库。当设备发生任何故障或不能正常运转时，产品生产厂家需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，产品生产厂家必须在接到采购人通知后2小时内派员到现场解决问题；

## 招标货物一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 最高限价(万元) | 货物明细、规格型号、技术指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 凝胶成像系统 |  |  | 不限 | 9.8 | 详见招标文件《货物技术说明》 |
| 1 | 暗箱（机身主体） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 计算机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 凝胶系统分析软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 供货时间 | 国产设备：合同签订1个月内交付使用； 进口设备：办理免税后2个月内交付使用； （注：合同中有约定具体供货时间的以合同约定时间为准）。 |
| 供货地点 | 具体以合同签订地点为准。 |
| 付款方式 | 货到完成安装、调试并按合同要求验收合格后，在一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（中标人须提供全额发票。）。 注：报价人必须满足上述付款方式，否则按报价无效处理。 |
| 报价方式 | 本次采购的设备以人民币报价； |

## 三、项目单位联系方式

本项目采购人：福建农林大学

地址：福州市仓山区上下店路15号

联系人姓名：王老师、李老师

联系电话：83851742

邮箱：nercs@fafu.edu.cn